## Slide 1: · Identifikace bakterií ·
Comenius meeting Evreux
April 2015
Terezie Zichová, Sx A

## Slide 2: Základní postup při identifikaci bakterií
Identifikace bakterií

## Slide 3: Základní postup při identifikaci bakterií
4 kroky :
Krok 1 : Vzorkování
Krok 2 : Kultivace na izolovaném médiu
Krok 3 : Provedení identifikační techniky
Krok 4 : Výsledky
= jméno bakterie

## Slide 4: Základní postup při identifikaci bakterií
Různé identifikační techniky
Fyzikální metody
Založeny na charakteristice proteomu bakterie
Genetické metody
Založeny na charakteristice specifických genů dané bakterie
Biochemické metody
Založeny na charakteristice metabolických drah bakterie
K identifikaci neznámé bakterie musíme výsledky porovnat s databází

## Slide 5: Metabolismus bakterie a biochemická bakteriální identifikace
Identifikace bakterií

## Slide 6: Metabolismus bakterie
Nutrienty
Metabolický odpad
Enzymy
Bakterie
Biochemické techniky k identifikaci bakterií jsou založeny na charakteristice enzymů a metabolického odpadu
Bakterie jsou žijící buňky, které:
Konzumují živiny (sacharidy, proteiny…)
Produkují metabolický odpad

## Slide 7: Metabolismus bakterie
Sacharidy
Acidické molekuly
Bakterie
Proteiny, aminokyseliny
Amoniak, CO2, amino…
Enzymy
Tento odpad bývá často kyselý nebo zásaditý
 Možnost detekce pH indikátory
Pro některé produkované molekuly je potřeba při detekci použít nějaké specifické činidlo
Hlavní metabolické dráhy:

## Slide 8: Příprava pro identifikaci
Naočkování bakterie
Medium (prostředí) + glukóza + pH indikátor:
-zelená barva pro pH = 7
-žlutá barva pro kyselé pH (pH <7)
inkubace
Žlutá barva:
 Kyselé pH
Bakterie produkuje kyselý odpad
Dokazuje přítomnost enzymů, které umožňují bakterii použít glukózu jako nutrient.
Bakterie « glukóza + »
Příklad: vyšetřit schopnost užití glukózy bakterií

## Slide 9: Příprava pro identifikaci
Příklady s dvěma různými bakteriemi:
E.coli může používat jako nutrient glukózu, mannózu, and arabinózu, ale nikoliv amylázu
 Profile = GLU + MAN + ARA + AMY –
E.tarda může používat jako nutrient glukózu, ale nikoli mannózu, arabinózu a amylázu
 Profile = GLU + MAN - ARA – AMY –
Každá bakterie má specifický biochemický profil
Jak rozlišit bakterie ???

## Slide 10
Jak identifikovat neznámou bakterii biochemickou metodou ??
4 kroky:
Inkubujte bakterii k testování v prostředí s odlišnými nutrienty (většinou 5 až 20)
 jedno prostředí pro jeden nutrient
Po inkubaci určete výsledky: pozitivní nebo negativní (pro každý nutrient zvlášť)
Napište kompletní biochemický profil (+ - + + + - - + …)
Srovnejte profil s databází, abyste mohli identifikovat bakterii
Příprava pro identifikaci

## Slide 11: Identifikační média (prostředí)
Identifikace bakterií

## Slide 12
Identifikační média (prostředí)
Rozdílné podoby identifikačních médií
Misky s agarem
Média ve zkumavkách
Klasické zkumavky
Multi-test miniaturizované systémy

## Slide 13: Multi-test miniaturizovaný systém: API system
Identifikace bakterií

## Slide 14
API system
Nejčastěji používané API systémy
API Strep
 Identifikace Streptokokových druhů
API Staph
 Identifikace Staphylokokových druhů
API 20NE
 Identifikace bakterií, které neřadíme mezi Enterobakterie (např. Pseudomonas)
API 20E
 Identifikace Enterobakterií

## Slide 15
API system: úvod
… před používáním API systému je nezbytné provést předběžné testy na dané bakterii
Předběžný test 1: barvení podle Grama + pozorování pod mikroskopem
 Rozlišuje bakterii podle tvaru (koky, tyčinky) a jejich reakce na obarvení (fialová = Gram + bakterie, růžová = Gram – bakterie)
Předběžný test 2: Respirační enzymový test bakterie
 Rozlišuje bakterii do skupin podle existence dvou enzymů: « oxidáza », nebo « kataláza »
Který API systém použít, když identifikujeme neznámou bakterii?

## Slide 16
Catalase+
Catalase-
Cocci Gram+
API Staph
pro Staphylococcus
API Strep
pro Streptococcus
Oxidase-
Oxidase+
API 20E
pro Enterobacteria
API 20NE
pro bakterie, které napatří do skupiny
Enterobacteria
API system
Výsledky pro Gram stain
Cocci Gram-
API NH
pro Neisseria
Rods Gram+
API Listeria
pro Listeria
Rods Gram-
API 50CH
pro Bacillus
Který API systém použít, když identifikujeme neznámou bakterii?

## Slide 17
API system
Použití API 20E systému pro identifikaci Enterobakterií…
1 bakteriální kolonie
5 ml vody
Naplňte ampulky bakteriální suspenzí

## Slide 18
API system
Prohlédněte si API 20E po naplnění…
Metabolismy sacharidů
Dusíkaté metabolismy
a specifické enzymy
24h / 37°C…..

## Slide 19: API system
API 20 E po inkubaci – Pozitivní výsledky pro všechny testy:
API 20 E po inkubaci – Negativní výsledky pro všechny testy:

## Slide 20: API system
Příklad výsledků testované bakterie:
1. Čtení výsledků:
2. Zadávání výsledků do aplikace spojené s databází:
Součet plusových hodnot

## Slide 21: API system
3-Expression of results by software :
Jméno identifikované bakterie
Kvalita idenifikace
V tomto příkladu máme velmi dobrou identifikaci bakterie
Salmonella spp
Příklad výsledků testované bakterie:

## Slide 22: Provádění pokusu Identifikace bakterie – 1. část
Identifikace bakterií

## Slide 23: Dostupné materiály
Distilovaná voda
Zkumavka se sterilním fyziologickým roztokem (5 ml)
Olej
Petriho miska s agarem
API system
S krabičkou a víčkem
Sterilní pipety
Nesterilní pipeta

## Slide 24: Příprava bakteriální suspenze
S
Seškrábnutí bakteriálních kolonií
Vytvoření suspenze vložením kolonie do fyziologického roztoku
Homogenizace obsahu, označení zkumavky
Veškerá manipulace probíhá v okolí Bunsenova hořáku!

## Slide 25: Příprava API systému
Naplnění jamek destilovanou vodou, odebrání nadbytečné vody
Položení API systému zpět do krabičky na jamky s destilovanou vodou, uzavření krabičky.

## Slide 26: Plnění API systému - úvod
Nepodtržený testovací vzorek
Podtržený test. vzorek
Test. vzorek v rámečku
Příklady:
Microtube
Cupule

## Slide 27: Plnění API systému
1. Napipetování 2ml suspenze
Cupule
microtube
2. Plnění ampulek podle následujících pravidel:
Podtržené a nepodtržené vzorky
(např. ONPG nebo ADH)
 pouze microtube
Vzorky v rámečku (např. )
 microtube i cupule
CIT

## Slide 28: Plnění API systému
Cupule
3. Naplnění cupules u všech podtržených vzorků (ADH, LDC, ODC, H2S, URE)

## Slide 29: Plnění API systému
Naplněný API systém jsme si označili a vložili do inkubátoru (16 h při 37°C)

## Slide 30: Provádění pokusu Identifikace bakterie – 2. část
Identifikace bakterií

## Slide 31
Dostupné materiály
Počítač se softwarem k identifikaci bakterií
API systém po inkubaci
Činidla
API výsledková karta

## Slide 32
Ověření inkubace podle glukózy
Přidání činidel:
TDA vzorek: 1 kapka FeCl³ činidla
IND vzorek: 1 kapka Kovacsova činidla
VP vzorek: 1 kapka a-naphtol činidla a 1 kapka KOH činidla
NR test: do GLU ampulky přidat 1 kapku činidla a-naphtylamin a 1 kapku kyseliny sulfanilové.

## Slide 33: Výsledky

## Slide 34: Výsledky
Přenesení výsledků (+ a -) do softwaru
Zobrazení názvu bakterie

## Slide 35: Výsledky
Pomocí tabulky a softwaru s identifikační databází následně, jsme byli schopni určit, že se jedná o bakterii Escherichia coli.

## Slide 36: Zdroje
https://plus.google.com/photos/107171185233822557990/albums/6142049420693844305
http://verahcl.rajce.idnes.cz/Comenius-Pokusy/
http://comenius-biotech.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article163